извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: капитальный ремонт системы отопления и котельной в Ординском ФАП согласно сметы.

Объем выполняемых работ:

1.работы по капитальному ремонту котельной:

-проложить трубы отопления диаметром 20мм – 2 мп;

-установить вентили диаметром до 25мм, обратные клапана – 3шт;

-проложить трубы отопления диаметром 32мм – 2мп;

- проложить трубы отопления диаметром 40мм – 7,5мп;

- установить вентили диаметром до 32мм – 4шт;

- установить вентили диаметром до 40мм – 4шт;

-окрасить трубопроводы за 2 раза – 2,2 кв.м;

-установить насос GRUNDFOS UP  32-60 c сетчатым фильтром STC диаметром 32 – 1шт;

-установить котел отопительный настенный РУСНИТ 9квт – 1 шт;

-оббить металлической сеткой стены котельной – 32,14 кв.м;

-заштукатурить поверхность стен известковым раствором - 32,14 кв.м;

- подшить потолки гипсокартонными листами на металлическом каркасе – 4,2кв.м;

- установить щит огнезащитный за котлом из кровельной стали по асбесту – 2,5 кв.м;

-оббить дверной блок кровельной сталью по асбесту – 1,68 кв.м;

-проложить кабель силовой ВВГ  3-2,5 кв.мм – 9мп;

-проложить кабель силовой ВВ Г4-6 кв.мм –15мп.

2.работы по замене системы отопления:

-прорезать отверстия в перегородках деревянных – 11шт;

-заделать отверстия – 11шт;

-заменить трубопроводы диаметром 15мм – 8,1 мп;

-установить вентили диаметром 15мм – 3шт;

-заменить трубопроводы диаметром до 20мм – 24,6мп;

-установить вентили диаметром до 20мм – 3шт;

-заменить трубопроводы диаметром 25мм – 26мп;

-заменить трубопроводы диаметром 25мм – 22,8мп;

-заменить трубопроводы диаметром 25мм – 11,5мп;

-заменить существующие регистры *55мп;

Окрасить масляными составами за два раза металлические поверхности – 36кв.м;

-провести гидравлическое испытание и осмотр приборов.

Место выполнения работ: Угличский район, Ординский ФАП.

Срок выполнения работ: три недели со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 106 000 рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с  12 октября по 17 октября  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 16ч00мин (время московское)

17 октября  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  по мере поступления денежных средств из местного бюджета на указанные цели.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.