извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: капитальный ремонт системы отопления и котельной в Воздвиженском ФАП согласно сметы.

Объем выполняемых работ:

1.работы по капитальному ремонту котельной:

-проложить трубы отопления диаметром 20мм – 2 мп;

-установить вентили диаметром до 25мм, обратные клапана – 3шт;

-проложить трубы отопления диаметром 32мм – 2мп;

- проложить трубы отопления диаметром 40мм – 7,5мп;

- установить вентили диаметром до 32мм – 2шт;

- установить вентили диаметром до 40мм – 4шт;

-окрасить трубопроводы за 2 раза – 2,2 кв.м;

-демонтировать старый электрокотел, смонтировать старый электрокотел после техобслуживания – 1шт.;

- установить бак расширительный reflex №12 с группой безопасности Giacomini до 0,2 куб.м – 1шт.;

- установить бак подпиточный вместимостью до 0,2 куб.м – 1шт.;

-установить насос GRUNDFOS UP  32-60 c сетчатым фильтром STC диаметром 32 – 1шт;

-установить насос подпитывающий самовсасывающийся Standart-81- 1шт.;

-установить котел отопительный настенный РУСНИТ 12квт – 1 шт;

-оббить металлической сеткой стены котельной – 22,8 кв.м;

-заштукатурить поверхность стен известковым раствором - 22,8 кв.м;

- подшить потолки гипсокартонными листами на металлическом каркасе – 2,31кв.м;

- установить щит огнезащитный за котлом из кровельной стали по асбесту – 2,5 кв.м;

-оббить дверной блок кровельной сталью по асбесту – 1,68 кв.м;

-проложить кабель силовой ВВГ  3-2,5 кв.мм – 9мп;

-проложить кабель силовой ВВ Г 4-6 кв.мм –15мп.

2.работы по замене системы отопления:

-прорезать отверстия в перегородках деревянных –22шт;

-заделать отверстия – 22шт;

-разобрать старые существующие трубопроводы – 89,7 мп;

-проложить трубопроводы диаметром 15мм из труб водогазопроводных – 9,6мп;

-установить краны регулирующие КРДП диаметром 15мм – 4шт.;

-проложить трубопроводы диаметром 20мм из труб водогазопроводных – 28,0 мп;

-установить краны регулирующие КРДП диаметром 20мм – 6шт.;

-проложить трубопроводы диаметром 25мм из труб водогазопроводных – 11,0мп;

-проложить трубопроводы диаметром 32мм из труб водогазопроводных – 14,2мп;

-проложить трубопроводы диаметром 40мм из труб водогазопроводных – 25,0мп;

-установить вентили диаметром 40мм – 4шт;

-прочистить и промыть существующие регистры вне здания – 11шт.;

-установить регистры из труб диаметром 89мм – 11,4мп;

-окрасить масляными составами за два раза металлические поверхности – 18,6кв.м;

-окрасить масляными составами стальные трубы за один раз – 23 мп.;

-провести гидравлическое испытание и осмотр приборов.

Место выполнения работ: Угличский район, Воздвиженский ФАП.

Срок выполнения работ: три недели со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 103 504 рублей (с НДС).

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7

с  25 октября по 31 октября  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч 00мин (время московское)  31 октября  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма – в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.