СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 3 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 1170000  (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.

Заказчик:  ООО «Жилсервис»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ул. Свободы, д. 12а.

Капитальный ремонт крыши:

– 250,000  (двести пятьдесят тысяч)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей -2

Количество скатов - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 6,964 |
| 2 | Разборка обделок из листовой стали (рёбра, конёк, примыкания к трубам) | 100 м труб и покрытий | 0,756 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по готовой обрешётке | 100 м2 кровли | 6,964 |
| 4 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | -905,3 |
| 5 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 891,39 |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,3 |
| 7 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен слухового окна | 100 м2 стен | 0,01 |
| 8 | Обшивка каркасных стен слухового окна досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,01 |
| 9 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слухового окна, жалюзийного заполнения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,122 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,5811 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 10,5811 |

Капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения:

-  480,000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Трубопроводы в подвале |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 3 | Клей 88-СА | кг | -0,172 |
| 4 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,188 |
| 5 | Метиленхлорид | кг | -0,208 |
| 6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -3,784 |
| 7 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 37,84 |
| 8 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 10 |
| 9 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 3 |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63x2" | шт. | 2 |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x50x63 мм | шт. | 2 |
| 12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x32x63 мм | шт. | 1 |
| 13 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x20x63 мм | шт. | 11 |
| 14 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 63 мм ПРИМ. | шт. | 21 |
| 15 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,38 |
| 17 | Клей 88-СА | кг | -0,0646 |
| 18 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1254 |
| 19 | Метиленхлорид | кг | -0,076 |
| 20 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -3,564 |
| 21 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 35,64 |
| 22 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм ПРИМ. | шт. | 1 |
| 23 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32x1" | шт. | 1 |
| 24 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 1 |
| 25 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 6 |
| 26 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм | шт. | 1 |
| 27 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диамвтром 32 мм | шт. | 8 |
| 28 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 29 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 32 мм ПРИМ. | шт. | 30 |
| 30 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 32 | Клей 88-СА | кг | -0,075 |
| 33 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,165 |
| 34 | Метиленхлорид | кг | -0,075 |
| 35 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -2,697 |
| 36 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 26,97 |
| 37 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 38 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" | шт. | 4 |
| 39 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 14 |
| 40 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 4 |
| 41 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 42 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,468 |
| 43 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 10,8 |
| 44 | Краска «Армофиниш» | л | -15,53 |
| 45 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -118,8 |
| 46 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 33 |
| 47 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм | м | 41,8 |
| 48 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 44 |
| 49 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,01 |
| 50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,367 |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,367 |
| Раздел 2. Трубопроводы в помещениях 1-го и 2-го этажей |
| 52 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,682 |
| 53 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 54 | Клей 88-СА | кг | -0,0043 |
| 55 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0047 |
| 56 | Метиленхлорид | кг | -0,0052 |
| 57 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -0,0946 |
| 58 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 0,946 |
| 59 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x32 мм | шт. | 4 |
| 60 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 2 |
| 61 | Крестовины наружным диаметром 63 мм ПРИМ. | шт. | 2 |
| 62 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм | шт. | 1 |
| 63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,056 |
| 64 | Клей 88-СА | кг | -0,02408 |
| 65 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,02632 |
| 66 | Метиленхлорид | кг | -0,02912 |
| 67 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | -0,5298 |
| 68 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 5,298 |
| 69 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм | шт. | 4 |
| 70 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 71 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 50 мм ПРИМ. | шт. | 4 |
| 72 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,964 |
| 73 | Клей 88-СА | кг | -0,3339 |
| 74 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,6481 |
| 75 | Метиленхлорид | кг | -0,3928 |
| 76 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -18,42 |
| 77 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 184,2 |
| 78 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм | шт. | 2 |
| 79 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 106 |
| 80 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм ПРИМ. | шт. | 59 |
| 81 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 4 |
| 82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |
| 83 | Клей 88-СА | кг | -0,092 |
| 84 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1748 |
| 85 | Метиленхлорид | кг | -0,115 |
| 86 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -4,273 |
| 87 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 42,73 |
| 88 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм | шт. | 2 |
| 89 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм | шт. | 2 |
| 90 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 110 |
| 91 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4" | шт. | 104 |
| 92 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1/2" | шт. | 2 |
| 93 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x1/2" | шт. | 1 |
| 94 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 95 | Пробки радиаторные | шт. | 60 |
| 96 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 97 | Клей 88-СА | кг | -0,175 |
| 98 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,385 |
| 99 | Метиленхлорид | кг | -0,175 |
| 100 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -6,293 |
| 101 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 62,93 |
| 102 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 35 |
| 103 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" | шт. | 32 |
| 104 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2" | шт. | 8 |
| 105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 8,4 |
| 106 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13,6 |
| 107 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,2 |
| 108 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 9 |
| 109 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,15 |
| 110 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,214 |
| 111 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -21,4 |
| 112 | Смена ванн чугунных (сущ.) | 100 приборов | 0,02 |
| 113 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | -2 |
| 114 | Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,32 |
| 115 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,16 |
| 116 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,08 |
| 117 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,28 |
| 118 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,075 |
| 119 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,075 |
| 120 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 0,075 |
| 121 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 122 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,078 |
| 123 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 | 100 м борозд | 0,078 |
| 124 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 125 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 126 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 127 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,21 |
| 128 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1,21 |

Капитальный ремонт  системы водоснабжения (ХВС):

- 100,000 (сто тысяч) рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разводка по подвалу |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,23 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 3 | Клей 88-СА | кг | -0,00645 |
| 4 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,00705 |
| 5 | Метиленхлорид | кг | -0,0078 |
| 6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -0,1419 |
| 7 | Труба из полипропилена PN 20/63 | м | 1,419 |
| 8 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 3 |
| 9 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |
| 10 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 2 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,215 |
| 12 | Клей 88-СА | кг | -0,09245 |
| 13 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1011 |
| 14 | Метиленхлорид | кг | -0,1118 |
| 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | -2,034 |
| 16 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 20,34 |
| 17 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 18 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм | шт. | 4 |
| 19 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм | шт. | 2 |
| 20 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 3 |
| 21 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,01 |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,079 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,079 |
| Раздел 2. Стояки и ответвления в квартирах |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,245 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 26 | Клей 88-СА | кг | -0,0153 |
| 27 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0297 |
| 28 | Метиленхлорид | кг | -0,018 |
| 29 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -0,8442 |
| 30 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 9 |
| 31 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32x1" | шт. | 2 |
| 32 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1" | шт. | 6 |
| 33 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 4 |
| 34 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм | шт. | 4 |
| 35 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм ПРИМ. | шт. | 7 |
| 36 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 37 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 10 |
| 38 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,115 |
| 40 | Клей 88-СА | кг | -0,023 |
| 41 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0437 |
| 42 | Метиленхлорид | кг | -0,02875 |
| 43 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -1,068 |
| 44 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 10,68 |
| 45 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 46 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм | шт. | 4 |
| 47 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 8 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 49 | Клей 88-СА | кг | -0,01 |
| 50 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,022 |
| 51 | Метиленхлорид | кг | -0,01 |
| 52 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -0,3596 |
| 53 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 3,596 |
| 54 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" | шт. | 8 |
| 55 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 8 |
| 56 | Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,08 |
| 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,054 |
| 58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,054 |
| Раздел 3. Установка общедомового прибора учета |

Капитальный ремонт фасада:

– 340,000  (триста сорок тысяч)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,52 |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 |
| 3 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,25 |
| 4 | Очистка вручную поверхности фасадов (цоколь, стены, оконные откосы, ж/б плит балконов и козырьков) от старых красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,677 |
| 5 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (цоколь) | 100 м2 фасада | 0,483 |
| 6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,194 |
| 7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,194 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,194 |
| 9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков (карниза) без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,566 |
| 10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,273 |
| 11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0515 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических подоконных отливов за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза-входные двери в подъезд | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0525 |
| Раздел 2. Замена оконных блоков в подъездах |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0756 |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 18 | Устройство мелких покрытий (подоконные отливы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 19 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (выравнивание подоконника) | 100 м2 стяжки | 0,008 |
| 21 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке (доп. 20мм)11-01-011-01 (выравнивание подоконника) | 100 м2 стяжки | 0,008 |
| Раздел 3. Отмостка, приямки |
| 22 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0,0302 |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0535 |
| 24 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 5,35 |
| 25 | Устройство бетонной отмостки объемом до 5 м3 с устройством опалубки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0535 |
| 26 | Разборка кирпичных стен приямков | 1 м3 | 0,2 |
| 27 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,4 |
| 28 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,112 |
| 29 | Укладка щитов над приямками | 100 м2 | 0,116 |
| 30 | Обивка щитов оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,116 |
| Раздел 4. Прочие работы |
| 31 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4,833 |
| 32 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,9483 |
| 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 2,9483 |

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату