СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 4 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 1150000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рубля.

Заказчик:  ТСЖ «Надежда - 16»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ш. Ленинское, д. 16.

Капитальный ремонт крыши:

– 460,000  (четыреста шестьдесят тысяч)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 2

Количество скатов крыши - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 6,76 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,16 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 6,76 |
| 6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков | 100 м покрытия | 0,4 |
| 7 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,01 |
| 8 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 9 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | -0,5 |
| 10 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 | 1,2 |
| 11 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,01206 |
| 12 | Установка неостекленных оконных переплетов глухих | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,01206 |
| 13 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 | 1,2 |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву стен (слуховых окон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0942 |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0456 |
| 16 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 100 м труб | 0,01 |
| 17 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 | 100 м труб | 0,01 |
| 18 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0,024 |
| 19 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0,024 |
| 20 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100 труб | 0,03 |
| 21 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 | 100 труб | 0,03 |
| 22 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,918 |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,3 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 11,89585 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 11,89585 |

Капитальный ремонт системы водоснабжения (ГВС):

-  80,000 (восемьдесят тысяч) рублей ;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система ГВС |
| Ввод в дом |
| 1 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диамвтром 32 мм | шт. | 1 |
| 3 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40x5/4" | шт. | 1 |
| 4 | Резьбы стальные диаметром до 32 мм | шт. | 1 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,453 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,212 |
| 7 | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 19,86 |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 9 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 10 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x32x40 мм | шт. | 1 |
| 12 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм | шт. | 2 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,241 |
| 14 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 22,61 |
| 15 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 16 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 3 |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,228 |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,168 |
| 19 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 15,76 |
| 20 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 3 |
| 21 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 9 |
| 22 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 3 |
| 23 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм | шт. | 3 |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 25 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 5,394 |
| 26 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 27 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 12 |
| 28 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 12 |
| 29 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4" | шт. | 12 |
| 30 | Резьбы стальные диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 31 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 26 |
| 32 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 12 |
| 33 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,31 |
| 34 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 35 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,025 |
| 36 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 37 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,025 |
| 38 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,31 |
| 39 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 41 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 42 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,015 |
| 43 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,09 |
| 44 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,14 |
| 45 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,09 |
| 46 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах дощатых | 100 отверстий | 0,09 |
| 47 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 0,68 |
| 48 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 8,97 |
| 49 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм (для труб 25мм) | м | 12,76 |
| 50 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (для труб 32мм) | м | 38,5 |
| 51 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм (для труб 40мм) | м | 51,04 |
| 52 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,5124 |
| 53 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 0,52124 |

Капитальный ремонт  системы водоснабжения (ХВС):

- 110,000 (сто десять тысяч) рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система ХВС |
| Разводка под полами |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,481 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,068 |
| 3 | Резьбы стальные: переходы, диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 4 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40x5/4" | шт. | 1 |
| 5 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм на лестничной площадке | 100 м трубопровода | 0,068 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм (под полами) | 100 м трубопровода | 0,184 |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 6 |
| 9 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 10 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 2 |
| 12 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм | шт. | 2 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,163 |
| 14 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 15,29 |
| 15 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 16 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 2 |
| 17 | Угольник полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой диаметром 32x1" | шт. | 2 |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,134 |
| 19 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 12,45 |
| 20 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 21 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| Стояки - 6шт |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,248 |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 24 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 16,72 |
| 25 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 26 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм | шт. | 4 |
| 27 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 6 |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,068 |
| 29 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 6,113 |
| 30 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 31 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 12 |
| 32 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4" | шт. | 12 |
| 33 | Резьба стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 34 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 12 |
| 35 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 24 |
| 36 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных для труб диаметром 32,40мм | шт. | 46 |
| Установка общедомового прибора учета |

Капитальный ремонт фасада:

– 500,000  (пятьсот тысяч)  рублей;

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Фасад |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,72 |
| 2 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 0,56 |
| 4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,021 |
| 5 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,006 |
| 6 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,789 |
| 3 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолка | 0,56 |
| 7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,559 |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,021 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,009 |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 фасада | 0,789 |
| 11 | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 100 коробок | 0,02 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 13 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,018 |
| 14 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 15 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,68 |
| 16 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,59 |
| 17 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,59 |
| 18 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1006 |
| 21 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,6118 |
| Ремонт козырьков над подъездами - 2шт |
| 22 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,035 |
| 24 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 |
| 25 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,1 |
| 26 | Монтаж защитных ограждений оборудования- каркас | 1 т конструкций | 0,035 |
| 27 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0,035 |
| 28 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,1 |
| 29 | Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x150 мм | шт. | 10 |
| 30 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,048 |
| Раздел 2. Отмостка |
| 31 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,01744 |
| 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,142768 |
| 33 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 13,3236 |
| 34 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 8,8824 |
| Раздел 3. Разные работы |
| 35 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4,75 |
| 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,9133 |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 10,9133 |

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату