СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 5 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 940000 (девятьсот сорок тысяч) рублей.

Заказчик:  ООО «УК Народный управдом»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ш. Ленинское, д. 10а.

Капитальный ремонт крыши:

– 390,000  (триста девяносто тысяч)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 2

Количество скатов крыши - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт кровли |
| 1 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В (демонтаж) | 1 стойка | 5 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 4,725 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 4,725 |
| 4 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | -614,3 |
| 5 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 614,3 |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,675 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,93 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,34 |
| 9 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,68 |
| 10 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ( Слуховое окно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| 11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (слуховые окна) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0952 |
| 12 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | 100 м2 остекления | 0,006 |
| 13 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (карниз) | 100 м2 стен | 0,26 |
| 14 | Подшивка потолков досками обшивки (Карниз ) | 100 м2 потолка | 0,26 |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков (Карниз) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,176 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 10,176 |

Капитальный ремонт системы теплоснабжения:

-  400,000 (четыреста тысяч) рублей ;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разводка |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,69 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,573 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,273 |
| 10 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 25,83 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 18 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 14,19 |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 26 | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 14,06 |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,69 |
| 34 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 64,72 |
| 35 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 36 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х40 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 37 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 38 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 39 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 40 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 3 |
| 41 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x20x63 мм | шт. | 2 |
| 42 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм | шт. | 4 |
| 43 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x20x50 мм | шт. | 1 |
| 44 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм | шт. | 4 |
| 45 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 3 |
| 46 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 3 |
| 47 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 48 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |
| 50 | Кран шаровой диаметром 25 мм | шт. | 38 |
| 52 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 4 |
| 53 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 54 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 19 |
| 55 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 9,48 |
| 61 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 31,35 |
| 62 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм | м | 30,47 |
| 63 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 16,5 |
| 64 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм | м | 26,4 |
| 65 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,02 |
| 66 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,15 м3 | 1 бак | 2 |
| стояки со змеевиками 3 шт |
| 67 | Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 0,11 |
| 69 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,223 |
| 70 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,223 |
| 77 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 20,72 |
| 78 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 79 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 12 |
| 80 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм | шт. | 112 |
| Стояки 16шт с отопительными приборами |
| 81 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,41 |
| 82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,41 |
| 85 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0973 |
| 89 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 36 |
| 90 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4" | шт. | 80 |
| 91 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 131 |
| 92 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 56 |
| 93 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 20 |
| 94 | Крестовины диаметром 25мм | шт. | 16 |
| 95 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,38 |
| 96 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (гильзы) | м | 11 |
| 97 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,931 |
| 98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,931 |

Капитальный ремонт  системы водоснабжения (ХВС):

- 150,000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 34х0,6х3=61,2 | 1000 м3 грунта | 0,61 |
| 2 | Устройство основания под трубопроводы песчаного т. 20см 34х0,6х0,2=4,08 | 10 м3 основания | 0,41 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,61 |
| 4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,84 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,27 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 1,419 |
| 8 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 14,19 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (стояки) | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 10 | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 11,24 |
| 11 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 3 |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 14 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 27,87 |
| 15 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 16 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 17 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 18 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x50x40 мм | шт. | 3 |
| 19 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм | шт. | 3 |
| 20 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 6 |
| 21 | Кран шаровой полипропиленовый, диаметром 25 мм | шт. | 12 |
| 22 | Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб диаметром 20 мм | шт. | 36 |
| 23 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия | 0,062 |
| 24 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,3 |
| 25 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,062 |
| 42 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 пола | 0,13 |
| 43 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 44 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 45 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2( в месте вскрытия пола доработка грунта) | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 46 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,15 |
| 47 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (гильзы) | м | 1,5 |
| 51 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,468 |
| 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,468 |
| Раздел 2. Установка общедомового прибора учета |

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату